Załącznik nr 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Wodomierze i materiały pomocnicze

1.1.	Wymagania ogólne

Dostarczone wodomierze powinny być fabrycznie nowe. Wodomierze powinny spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych /Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513/

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz. U. Nr 5/2008 poz. 29/

- normy PN-EN 14154

Wodomierze powinny posiadać:

- aktualne zatwierdzenie typu

- cechę legalizacyjną z roku dostawy

- aktualny atest higieniczny PZH

- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle modułów radiowych lub impulsujących w trakcie eksploatacji bez naruszania cech legalizacyjnych, nie dopuszcza się rozwiązań opartych o nadajniki kontaktronowe lub optyczne

- możliwość aktualnego odczytu stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej

- odporność na zewnętrzne pole magnetyczne

- trwale umieszczony numer na tarczy lub obudowie

- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa

- maksymalna temperatura pracy 30ºC

- korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego

1.2.	Wymagania szczegółowe dla wodomierzy DN15, DN20

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne lub mokrobieżne

- dwustronnie łożyskowany wirnik

- liczydło wodomierza ośmiopozycyjne lub pięciopozycyjne z dodatkowymi wskaźnikami umożliwiającymi odczyt z dokładnością do 1 litra

- parametry techniczne:

DN15 – Q3 ≥ 2,5 m3/h, L=110 mm

DN20 – Q3 ≥ 4,0 m3/h, L=130 mm

- klasa metrologiczna: R ≥ 80 - H, R ≥ 50 – V

1.3.	Wymagania szczegółowe dla wodomierzy DN25, DN32, DN40

- wodomierze jednostrumieniowe lub objętościowe

- liczydło hermetyczne klasy IP68

- parametry techniczne:

DN25 – Q3 ≥ 6,3 m3/h, L=260 mm

DN32 – Q3 ≥ 10,0 m3/h, L=260 mm

DN40 – Q3 ≥ 16,0 m3/h, L=300 mm

- klasa metrologiczna: R ≥ 160

1.4.	Wymagania szczegółowe dla wodomierzy DN50, DN65, DN80, DN100

- wodomierze śrubowe, kołnierzowe

- liczydło hermetyczne klasy IP68

- parametry techniczne:

DN50 – Q3 ≥ 25,0 m3/h, L=200 mm

DN65 – Q3 ≥ 40,0 m3/h, L=200 mm

DN80 – Q3 ≥ 60,0 m3/h, L=225 mm

DN100 – Q3 ≥ 100,0 m3/h, L=250 mm

- klasa metrologiczna: R ≥ 80

1.5.	Wymagania dotyczące materiałów pomocniczych

- wszystkie materiały powinny posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

- śrubunki muszą posiadać otwór w nakrętce z możliwością zaplombowania wodomierza

- materiały muszą być objęte co najmniej dwuletnią gwarancją

2.	System odczytu radiowego

2.1.	Wymagania dotyczące modułów radiowych

Moduły radiowe powinny spełniać wymagania:

- konstrukcja modułowa oddzielna od wodomierza

- montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza (w przypadku braku możliwości montażu modułu bezpośrednio na liczydle w cenę modułu należy wliczyć cenę impulsującego modułu elektronicznego)

- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie

- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych

- klasa szczelności IP68

- zasilanie bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat przy nadawaniu transmisji radiowych co 30 sekund w ciągu 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu

- funkcje modułu radiowego:

- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu

- podanie informacji o alarmach:

- o użyciu magnesu neodymowego

- o demontażu modułu radiowego

- o przecieku

- o stanie baterii

- aktualna data i godzina odczytu z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych

- podanie informacji o przepływach wstecznych

- rejestr wskazań licznika z poprzednich 13 miesięcy

- rejestr wystąpienia alarmów z poprzednich 13 miesięcy

- funkcje programowalne modułu:

- aktualna data i godzina

- aktualne wskazania wodomierza

- w przypadku transmisji jednokierunkowej:

- interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi

- miesiące, dni, godziny, w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych

- próg wycieku

2.2.	Wymagania dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych

- urządzenie odczytujące typu tablet, smartfon, palmtop lub komputer mobilny handheld

- klasa szczelności min IP65

- odbiornik radiowy komunikujący się z urządzeniem odczytującym za pośrednictwem złącza bluetooth

- możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by

- możliwość zdalnej konfiguracji parametrów modułów radiowych

- możliwość wprowadzenia odczytu ręcznego

2.3.	Wymagania dotyczące oprogramowania

- jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych

- oprogramowanie w języku polskim

- możliwość importu i eksportu plików w formacie: .csv, .txt, .xls

- możliwość integracji z systemem roliczeniowo-księgowym Zamawiającego (system firmy UNISOFT) w układzie wymiany plików

- informacja o odczytanych i nieodczytanych wodomierzach

- możliwość kreowania wzoru eksportu plików

Podpis osoby

przygotowującej wymagania

...........................................................

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa .......................................................................................................................................

Siedziba* ... .................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu ......................................................................................................................

Nr NIP* ................................................................  Regon* …………………….....................

Nr telefonu/faxu*.....................................................Adres e-mail* ............................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.

ul. Królewska 15       98-220 Zduńska Wola

tel. 0-43  823-31-97,  823-48-95

Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz firmy .......................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na dostawę wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu, modułów radiowych, urządzeń do zdalnego odczytu, śrubunków, przedłużek, odkupienie zdemontowanych wodomierzy  oraz regenerację i legalizację używanych wodomierzy (tzn. takich, których cecha legalizacyjna straciła ważność) na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  oferuję realizację zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Wyliczenie wartości zamówienia stanowi Załącznik nr 3.

Na dostarczone nowe wodomierze udzielam gwarancji na okres .....................................

(wyrażony w liczbie miesięcy)  od daty dostawy.

Na dostarczone wodomierze firmy ITRON udzielam gwarancji na okres ………

(wyrażony w liczbie miesięcy)  od daty dostawy.

Na dostarczone moduły radiowe udzielam gwarancji na okres  ………...............…….

(wyrażony w liczbie miesięcy) od daty dostawy.

Na dostarczone moduły radiowe Anyquest firmy ITRON udzielam gwarancji na okres

…….........……………

(wyrażony w liczbie miesięcy)  od daty dostawy.

Na dostarczone urządzenia do odczytu radiowego udzielam gwarancji na okres  ………...............…….

(wyrażony w liczbie miesięcy) od daty dostawy.

Na dostarczone śrubunki i przedłużki udzielam gwarancji na okres ……………………

(wyrażony w liczbie miesięcy) od daty dostawy.

Na dostarczone używane wodomierze po regeneracji i legalizacji udzielam gwarancji

na okres …………...............…..

(wyrażony w liczbie miesięcy) od daty dostawy.

Reklamacje będą załatwiane w terminie technicznie uzasadnionym,  nie dłuższym  jednak niż 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku Dostawca dostarczy nowy wodomierz, śrubunek, moduł radiowy lub odpowiednie urządzenie.

ŁĄCZNA  WARTOŚĆ  WYKONANIA  CAŁOŚCI  ZAMÓWIENIA  PRZENIESIONA

z   ZAŁĄCZNIKA  nr 3 WYNOSI :

- cena netto: …………………………………………………………………………….zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

-podatek VAT w wysokości ….... %** …….………………………………………….. zł

- cena brutto ……………………………………………………………………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….. ..)

Oświadczam, że:

- zapoznałem się ze specyfikacją przetargową i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń

- zdobyłem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty

- przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych w SIWZ

- w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- oświadczam(y), że uważamy się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- oświadczam(y), że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór Umowy zawarty w SIWZ.

- zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***/  informacje zawarte w ofercie na stronach od ……  do …….. stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być ogólnie udostępnione***

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia***/, następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom***:

| Lp. | Oznaczenie części zamówienia |
| --- | --- |

Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

Osoba uprawniona do kontaktów w niniejszym postępowaniu:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………

Nr telefonu: …………………… Nr faksu: ……………………

Adres e-mail: …………………………………………………..

*	w przypadku oferty wspólnej należy podać dane Pełnomocnika Dostawcy

**	w odniesieniu do Dostawcy zagranicznego, Zamawiający przyjmie i doliczy do podanej przez Dostawcę ceny bez podatku od towarów i usług właściwą stawkę podatku od  towarów i usług, zgodną z obowiązującymi w Polsce przepisami i tak wyliczoną cenę przyjmie do porównania i oceny ofert

***	niewłaściwe skreślić

…………………                                                         ………………………………………

(data i miejsce)                                                               podpis  i pieczęć uprawnionego

przedstawiciela Dostawcy

Załącznik nr 3 -  Wyliczenie wartości zamówienia

| L.p. | Rodzaj wyrobu | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa wodomierzy  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa wodomierzy  | 2200 |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa wodomierzy  | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Dostawa wodomierzy  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Dostawa wodomierzy  | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Dostawa wodomierzy  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Dostawa wodomierzy  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Dostawa wodomierzy  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Dostawa modułów radiowych | 2416 |  |  |  |  |
| 10 | Dostawa urządzenia odczytującego | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Dostawa odbiornika radiowego komunikującego się z urządzeniem odczytującym za pośrednictwem złącza bluetooth | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Antena samochodowa do odbiornika radiowego | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Oprogramowanie odczytujące bez limitu instalacji na urządzeniach odczytujących | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Dostawa wodomierzy FLODIS Ø 20 firmy ITRON | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Dostawa wodomierzy FLODIS Ø 25 firmy ITRON | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Dostawa wodomierza FLODIS Ø 32 firmy ITRON | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Dostawa wodomierza FLOSTAR-M Ø 40 firmy ITRON | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Dostawa wodomierza FLOSTAR-M Ø 50 firmy ITRON | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Dostawa wodomierza FLOSTAR-M Ø 80 firmy ITRON | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Dostawa wodomierza FLOSTAR-M Ø 100 firmy ITRON | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Dostawa modułów radiowych ANYQUEST firmy ITRON | 50 |  |  |  |  |
| 22 | Dostawa przedłużek do wodomierzy 20, L-30 | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Dostawa przedłużek do wodomierzy 20, L-60 | 30 |  |  |  |  |
| 24 | Dostawa śrubunków 151) | 100 |  |  |  |  |
| 25 | Dostawa śrubunków 201) | 300 |  |  |  |  |
| 26 | Dostawa śrubunków 251) | 40 |  |  |  |  |
| 27 | Dostawa śrubunków 321) | 30 |  |  |  |  |
| 28 | Dostawa śrubunków 401) | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Dostawa uszczelek do wodomierzy 15 | 200 |  |  |  |  |
| 30 | Dostawa uszczelek do wodomierzy 20 | 4460 |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj wyrobu | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 31 | Dostawa uszczelek do wodomierzy 25 | 120 |  |  |  |  |
| 32 | Dostawa uszczelek do wodomierzy 32 | 44 |  |  |  |  |
| 33 | Dostawa uszczelek do wodomierzy 40 | 54 |  |  |  |  |
| 34 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flodis firmy ITRON 20 | 10 |  |  |  |  |
| 35 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flodis firmy ITRON 25 | 5 |  |  |  |  |
| 36 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flodis firmy ITRON 32 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flodis firmy ITRON 40 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flostar-M firmy ITRON 50 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flostar-M firmy ITRON 0 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Regeneracja i legalizacja używanego wodomierza Flostar-M firmy ITRON 100 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Wartość „A” (suma wierszy od 1 do 40) |  |
| 42 | Odkupienie wodomierza 15 | 100 |  |  |  |  |
| 43 | Odkupienie wodomierza 20 | 2200 |  |  |  |  |
| 44 | Odkupienie wodomierza 25 | 25 |  |  |  |  |
| 45 | Odkupienie wodomierza 32 | 20 |  |  |  |  |
| 46 | Odkupienie wodomierza 40 | 25 |  |  |  |  |
| 47 | Odkupienie wodomierza 50 | 10 |  |  |  |  |
| 48 | Odkupienie wodomierza 65 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Odkupienie wodomierza 80 | 6 |  |  |  |  |
| 50 | Odkupienie wodomierza 100 | 5 |  |  |  |  |
| 51 | Wartość „B” (suma wierszy od 42 do 50) |  |
| 52 | Łączna wartość zamówienia (wartość „A” minus wartość „B”) |  |

1) Podane ilości dotyczą kompletu śrubunku (2szt.), podana cena jednostkowa powinna uwzględniać cenę jednostkową kompletu śrubunku

Załącznik nr 4

……………………………….

(pieczęć Dostawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Stosownie  do treści art. 11 Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu, modułów radiowych, urządzeń do zdalnego odczytu, śrubunków, przedłużek i odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regenerację i legalizację używanych wodomierzy ( tzn. takich, których cecha legalizacyjna straciła ważność) na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Dostawcy

oświadczam(-y), że:

1. Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na zadanie w/w

2. Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Dostawca posiada niezbędną wiedze i doświadczenie.

4. Dostawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

……………………….                                             …………………………………………..

(data i miejsce)                                                            podpis i pieczęć uprawnionego

przedstawiciela Dostawcy

Załącznik nr 5

………………………………….

( pieczęć Dostawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Dostawcy o braku podstaw do jego wykluczenia w zakresie Art. 13 Regulaminu Udzielania zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli

Spółka z o.o. dla potrzeb przetargu nieograniczonego na :

„Dostawę nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu, modułów radiowych, urządzeń do zdalnego odczytu, śrubunków, przedłużek i odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regenerację i legalizację używanych wodomierzy ( tzn. takich, których cecha legalizacyjna straciła ważność) na potrzeby MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.”

Oświadczam(-y), że:

Stosownie do treści Art. 13 Regulaminu nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w Art. 13 Regulaminu

…………………                                         ……………………………….

(data i miejsce)                                                             podpis i pieczęć uprawnionego

przedstawiciela Dostawcy

#### Załącznik nr 7

#### Wzór oświadczenia dotyczącego powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

DOSTAWCA:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

nazwa(y) (firma) i adres(y) Dostawcy(ów)

OŚWIADCZENIE  DOSTAWCY

Ja/My niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

ubiegając się o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Dostawę nowych wodomierzy do zimnej wody pitnej przystosowanych do współpracy z systemem zdalnego odczytu, modułów radiowych, urządzeń do zdalnego odczytu, śrubunków, przedłużek, odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz regenerację i legalizację używanych wodomierzy

(tzn. takich, których cecha legalizacyjna straciła ważność)”

1) oświadczamy,  że  wybór  mojej/naszej oferty  nie  będzie  prowadził  do  powstania

u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami o podatku  od

towarów  i  usług¹.

2) wybór  mojej/naszej oferty  będzie prowadził  do  powstania  u  Zamawiającego

obowiązku podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług².

Powyższy  obowiązek  podatkowy  będzie  dotyczył ……………………³  objętych

przedmiotem zamówienia, a  ich  wartość  netto  ( bez  kwoty  podatku )  będzie

wynosiła …………………. ⁴ zł.

…………………                                         ……………………………….

(data i miejsce)                                                             podpis i pieczęć uprawnionego

przedstawiciela Dostawcy

¹ W wypadku wyboru opcji 1)  opcję 2) przekreślić.

² W wypadku wyboru opcji 2)  opcję 1) przekreślić.

³ Wpisać ( rodzaj ) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług.

⁴Wpisać wartość netto ( bez kwoty podatku ) usługi/usług wymienionych wcześniej.